附件：技术参数需求：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体显示系统 | 交互智能平板 | 7 | 台 | 技术参数描述 整体设计 1.整机屏幕采用75英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160。具备防眩光效果。 2.整机经过产品可靠性检验，MTBF大于80000小时。 3.整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全。 4.机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 主要功能 1.整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式。 2.内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能。 3.设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 4.外接电脑连接整机且触摸信号联通时，外接电脑可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。 5.支持机身前置物理按键一键切换画面显示比例（4：3与16:9），可对不同页面比例的PPT课件实现全屏展示。 6.整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集。 7.整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理。支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 8.具备智能手势识别功能，系统在任意信号源通道下可智能识别上、下、左、右方向的手势滑动并调用响应功能，支持将手势滑动方向自定义设置为快速返回、截图、冻结屏幕。 9.dbx-tv音效：支持用户在菜单中开启/关闭dbx-tv中总恒音、总绚音、总环音的功能。 10.外接电脑连接整机且触摸信号联通时，外接电脑可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。 11.整机在任意通道下，可调用互动课堂功能。 支持手机扫描二维码进行互动答题；教师可发起单选题、多选题、抢答题、判断题等，答题结束可查看答题数据并导出。学生可自行设置姓名，支持课堂抽选功能。提供实时提问功能，学生可通过移动端实时发送提问内容至交互智能平板展示。（提供国家级的检测报告）" 第1至10项分别提供国家级的检测报告并加盖厂家公章 电视系统 1.整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。 2.整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据。 3.采用红外触控技术，支持在Windows系统中进行20点或以上触控。支持在Android系统中进行10点或以上触控。 4.具备≧1路VGA；≧1路Audio；≧1路AV；≧1路YPbPr；≧2路HDMI2. 0；≧1路Android USB；≧1路RS232；≧1路RJ45；≧1路RF信号输入接口。 5.具备≧1路耳机、≧1路同轴输出、≧1路Touch USB out输出接口。 6.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 7.整机内置前朝向2*15w功放，确保声音播放效果。 8.整机内置非独立外扩展的摄像头和麦克风，可用于微课中的录屏录课需求。摄像头不低于500万像素。 第1、2、3、4、5、6、8项分别提供国家级的检测报告并加盖厂家公章 触摸系统 1.书写方式：手指或笔触摸 2.定位分辨率：32767*32767 3.触摸屏系统通讯端口：全速USB 4. 触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度不超过3mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3mm时，触摸屏识别为点击操作。 5.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 6.触摸框免驱：Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8. 1、 Windows 10、Linux、Mac OS系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 第4项提供国家级的检测报告并加盖厂家公章 嵌入式系统 1.嵌入式系统版本不低于Android7. 0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。 2.整机在任意通道下通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 3.整机内置无线网络模块，无任何外接、转接天线及网卡可实现正常网络连接。 4.支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。 5.开机画面支持自定义（调试菜单），可设置为文字、图片。 6.Android系统中，同一局域网环境下，支持通过移动端扫描二维码的方式实现整机文件共享及板书内容共享。 7.可通过软件快捷键实现屏幕显示窗口下移，并可进行触控批注，方便老师触控设备。 8.整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 9.嵌入式白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 第4、5、6、7、9项分别提供国家级的检测报告并加盖厂家公章 电脑模块 1 主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列 i5CPU（提供国家级的检测报告） 2 内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置。（提供国家级的检测报告） 3 硬盘：128GB或以上SSD固态硬盘 4 机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 5 采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。采用120pin或以上接口。（提供国家级的检测报告） 6 采用按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。（提供国家级的检测报告） 7 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。 8 正版Windows 10 64位中文专业版。 9 整机端内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。 10 提供微软出具的授权教育合作伙伴资质证明（AEP）。 11 整机端内置双频(2.4G&5G) WiFi网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准 12 整机端内置有线网卡：10M/100M/1000M 13 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP。 |
| 2 |  | 移动支架 | 7 | 台 | 1.移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒； 2.承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1610mm； 3.隔板承重30KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置； 4.支撑立杆采用壁厚≥2mm方通冷轧钢材质，表面酸洗工艺静电黑色喷涂； 5.提供上下双层搁板，均需采用厚度≥1.2mm冷轧钢材质，承重 ≥30kg，表面酸洗工艺静电黑色喷涂； 6.承重底板四角须采用圆滑处理，防止碰伤； 7.脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm； 8.脚轮横向间距≥1100mm，纵向间距≥530mm |
| 3 | 精品录播 | 智慧教育录播主机 | 1 | 台 | 1、 为了系统的安全稳定， 要求录播主机必须采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设计方式。 2、 系统集成录播系统、音频处理、编解码技术为一体，更符合信息化行业有关产品发展微小型化、低功耗、智能化和高可靠性政策。 3、 ▲支持不小于8路高清3G-SDI、支持不小于1路HDMI输入接口；支持不小于1路VGA输入接口，不小于2路HDMI接口视频输出。 4、 录播主机支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台。 5、 ▲为了便于录播主机连接鼠标、标准键盘、导播控制键盘、双USB移动存储设备，要求录播主机支持不小于5路USB接口。 6、 录播主机支持不小于2路千兆RJ45网络接口。 7、 主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复，能够实时初始化系统状态。 8、 ▲主机自带音频处理系统，不少于8路mic与2路线性音频输入10路音频输入接口；不小于4路线性音频输出，支持反馈消除、回声消除、噪声消除和对麦克风幻象供电等功能。 9、 主机前面板配置液晶屏，支持显示主机版本、IP地址等信息，实时清晰管理设备操控，为确保清晰显示，液晶屏尺寸不小于2寸。 10、 ▲控制接口不小于8路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备。 11、 系统内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能，跟踪对象不需要佩戴任何辅助装置，便可对老师和学生的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动。 12、 系统内置不小于2T存储空间，支持双硬盘接入，最大支持不少于16T硬盘存储空间，录制文件既可存储在本地硬盘，可以上传到云资源管理平台或第三方FTP服务器。 13、 支持接入第三方视频会议终端，实现互动场景录制。 14、 ▲主机可扩展2D微课制作与虚拟抠像，配合定制的各种虚拟特效场景模版，满足微课制作及现场播报等场景应用。 15、 支持微信直播功能，支持利用windows平台B/S架构和移动客户端Android平台APP、IOS平台APP微信端现场直播功能。 16、 考虑到设备的易用性以及安全性，要求设备高度不高于1U，要求采用12V直流供电。 17、 ▲需要满足与学校现有资源平台对接实现对录播主机关机、重启和在线状态监管。 18、 ▲提供国家强制节能认证证书（第23期）复印件，加盖厂家公章。 19、 ▲为保证设备稳定运行，要求提供设备运行无故障运行MTBF大于10万小时证书复印件，加盖厂家公章。 20、 为保证产品安全性，需提供产品FCC、CE认证证书复印件，加盖厂家公章。 21、 为保证产品不会对人体健康及环境造成不良影响，需提供RoHS 十项 检测报告与证书的复印件，加盖厂家公章。 |
| 4 |  | 智慧教育录播主机系统软件 | 1 | 套 | 1、 嵌入式录播管理软件须出厂即安装于录播主机内，要求支持网络导播与本地导播两种导播方式； 2、 为了更清楚了解系统状态，系统应支持版本信息、序列号、设备型号、存储空间、跟踪机位信息、网络连接信息等； 3、 支持远程登录管理系统，可设置用户密码、视频输入、视频输出、互动、推流方式及模式、VGA图像微调等功能； 4、 系统支持视频文件上传、下载、异常修复、本地点播、删除等基本功能，支持通过状态标记自动检测课件上传是否成功，对于状态标记上传失败的课件资源支持人工手动续传； 5、 系统支持插入外接移动存储设备一键拷贝下载功能，并可选择多路外接移动设备； 6、 ★系统支持异常课件修复功能，在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时，可通过录播主机管理页面一键修复功能，修复异常课件为正常课件资源； 7、 系统采用主流RTMP/RTSP/HTTP流媒体直播推送技术，支持基于Flash技术和HTML5技术的直播和点播方式，能够让用户免安装插件即可接收和观看直播和点播，无论在移动端还是电脑端都享受一流视频观看体验； 8、 系统支持音频管理，可以进行回声消除、噪声消除、延时器、音量等设置； 9、 系统支持输入接口管理，显示当前接口信息与连接状态； 10、 可以兼容多种资源管理平台与第三方FTP服务器； 11、 系统可以设置多种教室类型，支持常规教室、互动录播教室与第三方互动录播教室三种模式；。 |
| 5 |  | 高清4K摄像机 | 2 | 套 | ★图像传感器：采用1/2.3" Progressive Scan CMOS； ★最大分辨率支持≥3840×2160； 最低照度≥彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON) ； 数字增益：-30dB-23.9dB； 日夜转换模式支持ICR红外滤片式； 视频压缩标准支持：H.264/H.265； ★视频分辨率：4K@30（3840×2160）、2K@30（2560×1440）、1080P@30、720P@30； ★压缩输出编码率：128Kbps～30Mbps可调； 音频压缩编码率：AAC 32K/44.1K/48K； 图像设置支持：饱和度，亮度，对比度，锐度，色度通过客户端可调； 支持抗闪烁、电子防抖、电子快门、背光补偿、长曝光模式等功能； ISO模式支持：ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200； ★支持老师跟踪、学生跟踪、特定人物跟踪、电子云台跟踪、ZOOM跟踪； 工作温度和湿度：-10℃~60℃,湿度小于90%(无凝结)； 最大功耗≤6W； ★要求Sensor有效像素是不小于1200 万； |
| 6 |  | 录播控制面板 | 7 | 套 | 1、 液晶面板尺寸≥4.3寸； 2、 分辨率≥480*272； 3、 背光类别：LED； 4、 背光亮度：≥300nit，支持64级亮度可调 5、 支持RS485和RS232两种控制接口； 6、 ★支持对录播设备的录制、暂停、停止、VGA锁定、开关机、视频打点等操作； |
| 7 |  | 全向拾音话筒 | 2 | 台 | 1、 麦克风：高保真镀银震膜电容咪头； 2、 指向性：全指向性； 3、 频率响应：20Hz ～ 20kHz； 4、 灵敏度：-47db 5、 信噪比:80dB(1米40dB音源) 6、 输出阻抗: 600欧姆非平衡 7、 保护电路：雷击保护、电源极性反转保护 8、 供电要求：直流稳压电源DC12V 9、 信号处理：ClearSpeech降噪技术 |
| 8 | 电子班牌 | 班牌平台软件 | 7 | 套 | 微信家长端要求： （1）我的孩子 家长可关注微信公众号，以学校导入系统的学生家长信息，按手机号码注册绑定自己的孩子 1）首页：可显示孩子头像、姓名、所在学校名称及对应的年级班级信息，如一个家长有多个孩子可自由切换查看孩子信息； 2）课表：家长可查看孩子个人课程表，可选择日期查看之前和之后数周的课程表，方便家长督促管理； 3)值日生：如班级教师设置了班级值日表，家长可直接查看自己孩子是否是值日生，如是值日生则孩子头像上标识值日生字样； 4)上课信息：家长可在该界面查看孩子实时的上课情况，包括上课状态、所上科目以及任课教师信息等 （2）考勤签到 家长可点击进入考勤签到模块看到学校考勤设置，查看孩子在校考勤及到课考勤情况，并可按日期进行搜索查看，系统自动判断显示缺卡、迟到、正常等状态。 ▲（3）课程课件 家长可点击进入课程课件模块可查看教师后台发布的关于所上课程的课件内容，实现教学资源家校共享 （4）作业详情 教师发布作业信息后，微信端自动推送信息至家长，家长也可点击进入作业详情模块，查看孩子作业内容及历史 ▲（5）学习反馈（提供功能截图） 学生在云班牌终端进行课后学习反馈的数据实时同步到微信家长端中。家长点击进入学习反馈模块中，可查看孩子学习反馈情况，了解孩子的学习进度和每节课的课程接受情况。 （6）校园活动 家长可点击进入校园活动模块查看学校发布的校园活动以及班级活动 （7）选课科目 家长进入选课科目模块可清晰查看孩子所选科目信息，支持家长微信端选课报名。 （8）家校互动 学生家长绑定微信家长端后可接收学校所有通知信息的推送消息，并可在家校通知模块下查看通知详细内容及通知信息历史，确保学校消息第一时间知晓 |
| 9 |  | 电子班牌一体机 | 7 | 台 | CPU：RK3288 内存： 2GB+8G 功耗：10w，无风扇 接口：USB×4，LAN×1,HDMI×1,RS232×1 可视面积：不小于520 (H) x 290(V)mm； 分辨率：1920*1080pixels； 显示比例： 16:9【横屏】； 亮度 (typ)/(min)：300 cd/㎡(typ.)； 显示模式：亮度可调； 对比率 (typ)/(min)：1500:1； 13.像素点距：0.2745mm(H)*0.2745mm(V)； 帧频：60Hz； 视角：178 度 (H) / 178 度 (V)； 寿命 (typ)/(min)：50,000 hrs (min.)； 色饱和度 (x% NTSC)：72%； 色彩度：8bit； 定位技术：电容式触控，十点触控； 音响：2*3W 8Ω； 整机功耗：＜45W 待机功率：≤0.5W 使用时间：7×24H 工作温度：0℃~40℃ 功能特性： 支持远程开关机； 待机、唤醒功能； 开机LOGO自定义； 支持自动感光调节屏幕亮度； 支持RFID刷卡； 支持WIFI； 结构特性： 支持防盗； 防雾、防水、防尘； 超薄整机厚度＜3.8cm； 支持竖挂和横挂' ★▲WiFi天线防拆装置，整机全方位外观看不到WiFi天线，提供WiFi防拆装置专利证书 1. ★投标公司产品具有一种设备故障远程报警装置专利，提供专利证书 2. ★投标产品需具有中国国家强制性产品认证和证书（3C认证） 3. ★提供智慧班牌管理系统的软件著作权；著作权所属公司名称需与制造商名称一致。 |
| 10 | 中控 | 中央控制主机 | 1 | 套 | 基于嵌入式可编程控制系统平台，具备HDMI高清接口、蓝牙接收模组接入接口和有以太网通讯端口。稳定可靠，功耗低，节能环保，系统设置简单。 采用合并式设计，有核心模块、网络通讯模块、继电器模块、HDMI高清AV模块、设备信息采集模块、蓝牙模块、键盘模块等组成，端口配置较为丰富，适用于高校、培训等场合的控制需求。控制主机和按键面板分体式设计，面板超薄美观，安装方便、灵活。 |
| 11 |  | 中央控制系统软件 | 1 | 套 | 中控软件基础开发，连接。 |
| 12 |  | 中控编程 | 1 | 套 | 1.定制开发，满足现场各种控制模式的需要。 2.提供定制软件整套系统的需求文档。 |
| 13 |  | 触摸屏控制终端 | 1 | 台 | 1.处理器主频1.8GHz 2.存储容量：64GB 3.屏幕尺寸≧9.7英寸 4.屏幕分辨率：2048x1536 5.屏幕描述：电容式触摸屏，多点式触摸屏，LED背光，MultiTouch显示屏，IPS技术，防油渍防指纹涂层 6. WiFi功能：双频（2.4GHz+5GHz），支持802.11a/b/g/n/ac无线协议，支持HT80的MIMO技 7.续航时间：10小时左右，具体时间视使用环境而定 |
| 14 | 扩声系统 | 蓝牙麦克风 | 6 | 台 | 1.采用数字U段传输 2.红外对码技术，避免串频 3.可识别人声扩音信号，自送切换个音频通道。 |
| 15 |  | 有源音箱 | 6 | 对 | 1、 音箱采用梯形设计，贴墙安装亦能形成自然俯角，音质清晰，响亮。 2、 频率响应：80Hz-20KHz 3、 额定阻抗：8欧姆 4、 灵敏度：≥90dB 5、 匹配功率：≥80W 6、 高音单元：1X1”丝膜高音 7、 低音单元：1X5”橡边全频 |
| 16 | 辅材 | 辅材 | 1 | 套 | HDMI线、视频线、音频线、控制线、网线 |

# 其它要求

  - 投标人须提供本次拟投标设备的制造商针对本项目的项目授权书以及原厂授权服务承诺书。

  - 在投标文件中承诺：投标人提供的设备及其配置应该是安全、可靠和成熟的，并应保证所提供所有设备皆不侵犯任何第三方的版权、知识产权和其他合法权利。

  - 有固定的维修场所和维护、维修技术人员，能提供良好的技术支持和售后服务；（提供房产证明、或者租赁合同证明）

  - 投标人需提供用于本项目中的所有主要或关键设备相符合的检测报告或有关证明（详见设备具体技术参数）。

  - 投标人需提供本次拟投标设备的3C证书（按国家规定要求执行），提供的3C证书复印件需加盖投标人公章放入投标文件中。

  - 在设备安装期间造成用户其它设施设备损坏的，由中标人照价赔偿或修复。

# 施工场地平面图

一层平面图：

二层平面图：