附件：技术参数需求：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精品录播 | 智慧教育跟踪录播主机 | 1 | 台 | 1、 为了系统的安全稳定， 要求录播主机必须采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设计方式。 2、 系统集成录播系统、音频处理、编解码技术为一体，更符合信息化行业有关产品发展微小型化、低功耗、智能化和高可靠性政策。 3、 ▲支持不小于8路高清3G-SDI、支持不小于1路HDMI输入接口；支持不小于1路VGA输入接口，不小于2路HDMI接口视频输出。 4、 录播主机支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台。 5、 ▲为了便于录播主机连接鼠标、标准键盘、导播控制键盘、双USB移动存储设备，要求录播主机支持不小于5路USB接口。 6、 录播主机支持不小于2路千兆RJ45网络接口。 7、 主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复，能够实时初始化系统状态。 8、 ▲主机自带音频处理系统，不少于8路mic与2路线性音频输入10路音频输入接口；不小于4路线性音频输出，支持反馈消除、回声消除、噪声消除和对麦克风幻象供电等功能。 9、 主机前面板配置液晶屏，支持显示主机版本、IP地址等信息，实时清晰管理设备操控，为确保清晰显示，液晶屏尺寸不小于2寸。 10、 ▲控制接口不小于8路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备。 11、 系统内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能，跟踪对象不需要佩戴任何辅助装置，便可对老师和学生的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动。 12、 系统内置不小于2T存储空间，支持双硬盘接入，最大支持不少于16T硬盘存储空间，录制文件既可存储在本地硬盘，可以上传到云资源管理平台或第三方FTP服务器。 13、 支持接入第三方视频会议终端，实现互动场景录制。 14、 ▲主机可扩展2D微课制作与虚拟抠像，配合定制的各种虚拟特效场景模版，满足微课制作及现场播报等场景应用。 15、 支持微信直播功能，支持利用windows平台B/S架构和移动客户端Android平台APP、IOS平台APP微信端现场直播功能。 16、 考虑到设备的易用性以及安全性，要求设备高度不高于1U，要求采用12V直流供电。 17、 ▲需要满足与学校现有资源平台对接实现对录播主机关机、重启和在线状态监管。 18、 ▲提供国家强制节能认证证书（第23期）复印件，加盖厂家公章。 19、 ▲为保证设备稳定运行，要求提供设备运行无故障运行MTBF大于10万小时证书复印件，加盖厂家公章。 20、 为保证产品安全性，需提供产品FCC、CE认证证书复印件，加盖厂家公章。 21、 为保证产品不会对人体健康及环境造成不良影响，需提供RoHS 十项 检测报告与证书的复印件，加盖厂家公章。 |
| 2 |  | 多小组自动跟踪分析软件v1.0 | 1 | 套 | 1、 支持同时设定多个检测区域，配合不同跟踪摄像机，实现教室监测区域的完整覆盖。 2、 支持调用不同相机进行拍摄，根据区域监测指令触发学生、老师拍摄摄像机，确保拍摄角度和效果更好。 3、 支持单边液晶触摸一体机，单边推拉黑板的教学场景，可设置老师特写、讲台全景、学生特写、学生全景、板书特写、课件电脑或数字展台等信号源的接入； 4、 系统支持多个屏蔽区设置，可屏蔽观摩室和教室之间的玻璃墙，避免因玻璃墙反射而造成学生特写画面捕捉不到的问题，同时支持屏蔽教室后方因听课教师（或家长）意外站立或走动而导致的错误特写画面。 5、 要求提供图像自动跟踪系统软件著作权证书。 |
| 3 |  | 智慧教育跟踪录播主机管理系统软件V1.0 | 1 | 套 | 1、 嵌入式录播管理软件须出厂即安装于录播主机内，要求支持网络导播与本地导播两种导播方式。 2、 为了更清楚了解系统状态，系统应支持版本信息、序列号、设备型号、硬盘空间、剩余硬盘空间、跟踪机位信息、网络连接、平台接入信息等显示。 3、 支持远程登录管理系统，可设置用户密码、视频输入、视频输出、互动、推流方式及模式、VGA图像微调等功能。 4、 系统支持视频文件上传、下载、异常修复、本地点播、删除等基本功能，支持通过状态标记自动检测课件上传是否成功，对于状态标记上传失败的课件资源支持人工手动续传。 5、 系统支持插入外接移动存储设备一键拷贝下载功能，并可选择多路外接移动设备。 6、 ★系统支持异常课件修复功能，在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时，可通过录播主机管理页面一键修复功能，修复异常课件为正常课件资源。 7、 系统采用主流RTMP/RTSP/HTTP流媒体直播推送技术，支持基于Flash技术和HTML5技术的直播和点播方式，能够让用户免安装插件即可接收和观看直播和点播，无论在移动端还是电脑端都享受一流视频观看体验。 8、 要求系统支持高低码流直播，并可以单独控制每一路直播的启用与停止。 9、 系统支持音频管理，可以进行回声消除、噪声消除、延时器、音量等设置。 10、 系统支持输入接口管理，显示当前接口信息与连接状态。 11、 ★系统支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能，可以兼容多种资源管理平台与第三方FTP服务器。 12、 系统可以设置多种教室类型，支持常规教室、互动录播教室与第三方互动录播教室三种模式。 13、 ★录播系统内置互动功能，支持标准SIP协议，要求无须视频会议终端和MCU即可实现5台录播主机之间的音视频在线互动教学。 14、 录播系统互动功能，要求支持多台录播主机之间互动、录播主机与视频会议终端之间互动、录播主机与MCU之间互动等3种互动场景。 15、 录播系统互动功能要求同时支持公网与内网同时互动。 16、 录播系统互动要求听讲教室一个屏幕显示主讲教室的老师画面与PPT画面。 17、 系统支持一键式连接远程录播教室进行互动教学，互动教室列表支持不小于30间预设，支持互动教室数据的批量导入和导出功能，提供上述功能的软件界面截图。 18、 录播系统互动要求支持主讲教室与听讲教室两种角色自由切换。 19、 录播互动系统支持双流互动功能，听讲教室使用两台显示器，分别显示主流老师画面与副流电脑PPT、板书画面。 20、 要求系统支持英文、简体、繁体三语版本切换，满足不同用户的应用需求，提供英、简、繁多语言切换功能界面截图。 21、 要求提供智慧教育录播主机系统软件著作权证书。 |
| 4 |  | 多媒体导播控制平台软件V2.0 | 1 | 套 | 1、 支持手动导播、自动导播、半自动导播三种导播切换方式。可通过设置电脑快捷键纯手动导播控制，可根据教学场景对老师、学生、VGA画面进行自动导播，并且配合自动跟踪系统实现教师、学生跟踪过程中的人工切换实现半自动导播。 2、 实现所有录制画面的预监，声音监听，导播控制延时小于1S。 3、 支持摄像机预置位设置与云台控制，方便在手动录制过程中快速调用。 4、 支持教师特写、讲台全景、学生特写、学生全景、板书特写、VGA画面和第三方互动画面多路可视化信号的导播控制切换功能，切换输出的画面支持实时预监，支持高清标清的混合录制。 5、 ★在常规录播教室模式下进行授课过程录制时，支持2画面、3画面、4画面合成，并且支持不少于两种6画面自定义合成模式， 6、 ★支持不少于14种画面切换特效，包含擦除、覆盖、推进、扩展等主流切换特效。 7、 系统支持操作员手动跟踪切换过程中，为满足快速调用，支持不少于10个预置设置，通过预设置可直接调取主讲人相关场景。 8、 要求提供多媒体导播控制平台软件著作权证书。 |
| 5 |  | 音频处理软件V1.0 | 1 | 套 | 1、 软件支持中文简体、繁体、英文等多语言，图形化软件控制界面，操作直观，使用方便。 2、 支持对每个处理器的参数进行详细设置，具有音频数据流程图，为使用者提供操作指引。 3、 软件支持扩展器、均衡器、压缩器、延时器、限幅器多种特色功能。 4、 支持反馈消除、回声消除、噪声消除、自动混音等高级功能。 5、 详细参数设置采用模块结构，可以在流程图中双击该模块打开和关闭对应的详细参数。 6、 系统支持不少于8种场景的自定义，让用户体验效果更佳。 7、 ▲要求提供音频处理软件著作权证书。 |
| 6 |  | 跟踪定位摄像机 | 7 | 台 | 1、 采用不低于1/3 英寸 CMOS 传感器, 总像素不小于400万。 2、 最低照度不低于：彩色0.6Lux@F1.2；黑白0.08Lux@F1.2。 3、 信噪比 不小于50dB(AGC OFF)。 4、 编码格式支持：H.264。 5、 供电：DC12V。 6、 设备功率不大于3W。 |
| 7 |  | 无线拾音器 | 6 | 台 | 1、 发射器 发射机类型:VHF 2、 输出功率:20mW 3、 发射频率:220-260MHz 4、 发射器电源:DC 3V电池 5、 接收器 调制类型:VHF 6、 接收频率:220-260MHz 7、 接收器电源:DC 12V/300mA |
| 8 |  | 专业话筒放大器 | 6 | 台 | 1、 支持幻象供电； 2、 增益范围：19-75db； 3、 频率响应：20HZ-50KHZ±0.5DB； 4、 信噪比：≥100dB（GAIN=10）,≥87dB（GAIN=1000）; 5、 无级调节内部增益带宽：＞1MHz; |
| 9 |  | 双输出摄像机（双SDI） | 7 | 台 | 1、 ★图像传感器：采用1/2.3" Progressive Scan CMOS； 2、 ★CMOS最大分辨率支持≥3840×2160； 3、 最低照度≥彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON) ； 4、 数字增益：-30dB-23.9dB； 5、 日夜转换模式支持ICR红外滤片式； 6、 视频压缩标准支持：H.264/H.265； 7、 ★视频分辨率：4K@30（3840×2160）、2K@30（2560×1440）、1080P@30、720P@30； 8、 ★压缩输出编码率：128Kbps～30Mbps可调； 9、 音频压缩编码率：AAC 32K/44.1K/48K； 10、 图像设置支持：饱和度，亮度，对比度，锐度，色度通过客户端可调； 11、 支持抗闪烁、电子防抖、电子快门、背光补偿、长曝光模式等功能； 12、 ISO模式支持：ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200； 13、 ★支持老师跟踪、学生跟踪、特定人物跟踪、电子云台跟踪、ZOOM跟踪； 14、 工作温度和湿度：-10℃~60℃,湿度小于90%(无凝结)； 15、 最大功耗≤6W； 16、 ★支持不少于两路SDI与 一路网络输出接口； 17、 要求Sensor有效像素是不小于1200 万； |
| 10 |  | 4K双目AI摄像机管理软件v1.0 | 7 | 套 | 1、 支持摄像机模式设置，分别有室内自然模式、室内暗光模式、室内亮光模式、户外晴天模式、户外阴天模式、户外夜间模式、自动识别模式、自动抗闪烁模式、全自动模式等9种模式设置 2、 支持智能局域网搜索摄像机IP功能 3、 支持手动调节摄像机亮度、对比度、色度、锐度、饱和度、白平衡等功能 4、 支持编码参数快速设置，对码流、码率、关键帧等自由调节 5、 调试工具具备电子云台功能，对摄像机放大、缩小、上下左右等操作 6、 支持全景与特写双输出画面预览 7、 支持实时显示CPU 占用率 |
| 11 |  | 云台摄像机 | 1 | 台 | 1、 视频输出接口： ≥1路3G-SDI接口，≥1路DVI-D接口 2、 视输输出格式：1080P60、1080P50、1080I60、1080I50、1080P30、1080P25、720P60、720P50 3、 音频接口：1pcs 3.5mm接口 4、 编码方式：支持H.265编码/H.264，全高清1080p/60 fps。 5、 支持TF卡，最大64G本地存储 6、 支持1路RS-232 IN，1路RS-232 OUT，1路RS-485 7、 水平范围：-170°~+170° 8、 垂直范围：-30°~+90° 9、 水平转动速度： ±0.1°~120°/秒。 10、 垂直转动速度：0.1°~80°/秒 11、 传感器类型 1/2.8 " CMOS, ≥214万像素 12、 镜头焦距：光学变焦不小于20倍，数字变焦不小于12倍。 13、 光圈：F1.6 – F3.5 14、 焦距：f=4.7–94.0mm 15、 最低照度：0.5lux（彩色），0.1lux（黑白） 16、 快门速度：1/1-1/10000秒 17、 支持聚焦方式: 自动、手动、PTZ触发、一键触发, |
| 12 |  | 拾音话筒 | 4 | 台 | 1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 3、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4、频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 5、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6、系统包括有一台主机+一个无线手持和一个领夹话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 ▲7、话筒需不受频段限制，任一话筒可用于任意一间教室，且信号不互相干扰，可相互互备。 |
| 13 | 多媒体教室设备采购 | 投影机 | 12 | 台 | 1. ≥3600流明 2.变焦：1.6倍 3.屏幕宽高比例：16:10 4.投影方式：正投 5.梯形矫正：支持 6.投射比例：16：9 7.缩放比例：1.2:1 8.色彩：1670万色9.左右梯形校正 手动 |
| 14 |  | 蓝牙扩声 | 12 | 套 | 1.采用功放及有源音箱一体化设计。 2.双音箱配对，采用木质材质，保证声音还原度。 3.输出功率: 2*20W。 4.端口：电源*1、Line in*1、Line out*1、U盘接口*1。 5.★支持专业无线麦克风接收技术数字U段无线麦克风扩音接收，有效避开wifi干扰。 6.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能，在麦克风挂绳模式下会自动打开。 7.★支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备上的音频。蓝牙支持密码模式，防止学生连接。 8.★支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。 9.★支持扩音和输入音源叠加输出，方便与录播系统结合，或者通过串联功放支持更大环境扩音。 10.★音箱具有SRRC无线电发射设备型号核准证，符合无线电管理规定和技术标准。 |
| 15 |  | 幕布 | 12 | 套 | 1.尺寸：120寸 2.幕布类别：电动 3.幕布比例：4:3 4.颜色：白色 5.材质：白塑 |
| 16 |  | 图形工作站 | 12 | 台 | 1.CPU：酷睿i5 2.内存：8G 3.硬盘：1T 4.物理分辨率：1920×1080 5.局域网：10/100/10G00Mbps 6.无线局域网：有 7.显示屏：21.5英寸 |
| 17 | 网络设备 | 路由器 | 2 | 台 | 1、 需提供双频（5GHz/2.4GHz）并发1000Mpbs以上的无线传输速率，需支持射频功率调整、工作信道自动调节； 2、 需支持同步、组播的IP视频流媒体； 3、 需支持20个同步语音通话，或100个同步数据用户，或在超过100米（视距）范围内保障20 Mbps的用户吞吐量； 4、 需确保60台平板流畅进行屏幕广播、课堂互动的教学功能； 5、 需支持多组虚拟SSID,实现用户分组管理，保障网络安全； 6、 需支持统一管理，在集中管理系统配合下可实现即插即用，AP上不需要做任何配置，其管理全部由集中管理系统来完成，有效降低维护成本。 |
| 18 |  | 交换机 | 2 | 台 | 交换容量≧336Gbps/3.36Tbps 包转发率≧96Mpps/126Mpps 固定端口≧24个10/100/1000Base-T，4个复用SFP千兆端口（Combo），4个千兆SFP 超级虚拟交换网(SVF)支持作为SVF client零配置即插即用 支持自动加载client的大包和补丁 支持业务一键式自动下发 |

# 其它要求

  - 投标人须提供本次拟投标设备的制造商针对本项目的项目授权书以及原厂授权服务承诺书。

  - 在投标文件中承诺：投标人提供的设备及其配置应该是安全、可靠和成熟的，并应保证所提供所有设备皆不侵犯任何第三方的版权、知识产权和其他合法权利。

  - 有固定的维修场所和维护、维修技术人员，能提供良好的技术支持和售后服务；（提供房产证明、或者租赁合同证明）

  - 投标人需提供用于本项目中的所有主要或关键设备相符合的检测报告或有关证明（详见设备具体技术参数）。

  - 投标人需提供本次拟投标设备的3C证书（按国家规定要求执行），提供的3C证书复印件需加盖投标人公章放入投标文件中。

  - 在设备安装期间造成用户其它设施设备损坏的，由中标人照价赔偿或修复。

  - 提供项目整体建设方案并在图上标明设备点位。