附件一、投 标 声 明 函

致：  上海思博职业技术学院  ：

我方收到                  招标文件，经详细研究，决定参加该设备招标项目的投标。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供招标货物的供应、制造及技术服务，投标总价为人民币小写RMB：                 ，人民币大写：                          。

2、我方现提交的投标文件为：投标文件正本    份，副本    份。

3、如果我方投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的各项要求，按《中华人民共和国政府采购法》和合同约定条款承担我方的责任。

4、我方愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

5、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、若中标，我方同意按招标文件规定缴纳评标、考察、验收等费用。

投标人（公章）：

法人授权代表（签字或盖章）：

日期：2017年   月   日

附件二、开标一览表

项目名称：                                              招标文件编号：

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 招标项目名称 | 数量 | 投标总价（小写） 单位（万元） | 交货期 | 交货地点 |
| 大写：人民币 |
| 备注： |

投标人（公章）：

法人授权代表（签字或盖章）：

日期：2017年   月   日

有关说明：

开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。表格可扩展。

附件三、分项报价明细表

项目名称：                                                  招标编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 品牌型号 | 产地 | 总 价 3×4 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 安装调试费 |  |
| 17 | 投标总价（元） |  |

投标人（公章）：

法人授权代表（签字或盖章）：

日期：2017年   月   日

附件四、设备要求及数量

技术需求

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动升降护理床 | 1、 总长度（床头和床尾板两端最大长度位置）：2160mm（±10mm），总宽度（床头板上边缘）：1000mm（±5mm），总高度（从地面量起至床头板上端面）：850-1240mm（±10mm），离地高度（从地面量起至床垫支撑台面不包含床垫）：在315-705mm之间（±10mm），内长（床头和床尾板内侧之间距离）：2020mm（±10mm），内宽（床垫支撑台面宽度）：870毫米（±5mm）。 2、 静态安全工作负载不低于213kg，最大载重不低于178kg。 3、 床体通过背部、腿部和床头、床尾四个电机，可实现背部角度升降、腿部角度升降、背部腿部角度同时升降、床头升降、床尾升降、整体升降。 4、 背部升降角度：在0-70度之间（±5度）。膝部角度：在0-26度之间（±5度）。腿部角度：在0-26度之间（±5度）。前后倾斜角度：0-11度之间（±1度）。 5、 床体主要部件规格参数：主要有矩形管主要采用50X30X3mm、40×20×2mm规格焊接管。主要有圆管主要采用￠38x2mm和￠28x2mm规格焊接管。方管主要采用25×25×1.5mm规格焊接管。主要25x5mm型钢和30x2mm扁钢。床头板采用规格9mm双片密度板，双面贴三聚氰胺（贴面颜色可根据要求定制），甲醛释放达到E1级环保标准、外围板采用榉木实木板。木护栏采用113×28x1998mm规格榉木实木材质。铝型材采用国标6063-T5铝型材。所有塑料件材料采用环保塑胶。所有螺栓、螺母、垫片等五金配件表面采用环保镀锌。 6、 床头和床尾板坚固、轻便、易于清洁。床头和床尾顶部是直的并且平整。当床头和床尾板装配在床框上时，床在纵向上应稳固床头和床尾与床框之间是可拆卸的，不用借助任何工具。 ★7、 护栏：整床长度全封闭式木护栏（木护栏配置更家居化、更温馨。），护栏的设计应参照“医用床系统尺寸和评估指导以减少受陷”，来预防操作者、病人或者拜访者的头部、身体或者手臂受陷。当护栏升起时，高度（从床垫面至护栏）应为大于等于220mm。当降下护栏时，不应与床分离或与床发生碰撞。护栏升降时，不应使操作者的手受陷。护栏：护栏操作装置需符合“两步操作法：一提一按”安全标准，预防护栏跌落造成操作者、病人或者拜访者的头部、身体或者手臂伤害。投标人须针对护栏实质性要求，在产品性能说明和配置清单说明页提供实物图片及说明。 8、每张床标准配置护栏：全封闭木护栏，可选配护栏：全封闭钢制护栏、3/4折叠式护栏和日式提拉开合式护栏。9、床头两侧各配置2个手抓杆插孔（或输液杆插孔），手抓杆和输液杆共 用同一个插孔，即2个插孔可互换使用手抓杆或输液杆。 10、 脚轮：4个直径100mm的旋转脚轮。4个脚轮都有刹车装置。 11、 进口品牌电机，手持盒需要配置磁性感应式锁定功能。 12、 折叠式设计，床头、床尾以及床架之间可拆分。 13、 根据需要，内长可增加180mm（±10mm）（在不改变原有参数的前提下，仅增加一个内长延伸架、替换加长护栏、增加一个延伸床垫即可），方便身材高大的人群舒适使用。 14、 整床自重（净重）不小于100公斤（包含全封闭式木护栏）。 15、 每张床选配配置：①输液架（底部配置防移动安全销）②搁物架（床头底部带一个活动搁物架，方便放置脸盆等小物品）③护栏保护套④助力扶手（钢管；表面喷塑，可拆卸）⑤护栏套（魔术贴粘附方式，便于快速配置到护栏上）。注：选配配置不含在投标总价中。 | 1张 |
| 2 | 360°床边护栏 | 1、扶手高70--80CM(3CM间隔6调档） 2、材质 基架.扶手构架：钢 3、基座边缘橡胶：合成橡胶 4、顶螺丝：聚缩酫树脂/钢 5、回转环：聚缩醛树脂/铝合金 6、支柱套：聚丙烯 7、表面聚酯纤维，反面丙烯树脂 | 1 |
| 3 | ★防褥疮床垫 | 1、尺寸：长195*宽83(or91)*厚9cm 2、表层：床罩具有防水、拨水功能 ★3、内层：三层不同硬度的海绵及特殊硅胶，床垫四边采用加硬设计 （以便长辈起床有支撑点，方便起身。） 4、重量：6KG(±5%) 5.内部表层采用柔软的中反弹海绵，便于身体贴合，通过有效增大接触面积，分散体重压力，保证血液的正常流通，有效预防局部组织因长时间受压而出现褥疮。同时，有助于提高睡眠质量，睡眠更舒适，且有效延长翻身时间。 6.两侧和底部采用高反弹海绵，便于使用者借助自身力量起身、移动、坐姿稳定，同时方便护理，护理更轻松。 ★7.在人体受压最大的肩部到臀部下方位置，加入专利硅胶条，具有优异的体压分散性能，反复压缩后不变形。硅胶在-40度至200度温度下物理性质不会发生变化。 ★8.床垫底部采用凹槽设计，保证床头摇起时，床垫可以贴合床部弯折，降低使用者坐起时腹部和胸部的不适感，保证床头摇起时仍然有效预防分散体压、预防褥疮。 9.床套具有防水，泼水功能，可以采用水洗或消毒方式清理，方便简单。 10.不需要用电或充气就可以直接使用，节约电力成本。 | 1 |
| 4 | 床侧坐便椅 | 1、尺寸：宽55*进深55*高71-18cm 2、约10KG，10L 3、附防臭消耗品/O型便座套一个 | 1张 |
| 5 | 轮椅衣柜 | 尺寸： 上柜：宽1100*深457*高1180 下柜：宽1100*深442*高525 内柜：宽515*深400*高190 活动柜：宽500*深400*高450 活动凳：宽450*深350*高400 2.材质：E1级环保板材，天然白栓木皮，环保油漆 | 1个 |
| 6 | 床头柜 | 1、规格：405x405x650mm（高度含脚轮） 2、颜色：根据需要定制 3、18mm中纤板，双面三聚氰胺贴面边缘上搭配色的油漆 4、配4个小脚轮 5、从右向左开 6、05x405x605mm高度不含脚轮 | 2个 |
| 7 | 床上套组 | 材质：全棉 尺寸：芯被150*210（1.5kg） 舒康枕42*65 | 1套 |
| 8 | 无障碍衣服 | 材质： 图案：格子 功能：全开型，方便长辈穿衣服。 | 2套 |
| 9 | 过床器 | 1、床面为泡沫床垫做成，让伤员感觉舒适。主要用于产科、X光室、病房及重症室来转移病人之用。 | 1张 |
| 10 | 轮椅沙发 | 尺寸：1900*660*760 材质：天然榉木木皮饰面，榉木实木包边，环保油漆 单边凹槽便于轮椅进入，让长辈与家人朋友处在同一视线进行交流。 | 1张 |
| 11 | 助起沙发 | 辅助起身与坐下，适合久坐透气不闷热可遥控式按钮操作，可随意变换躺卧角度，适用对象：起身经常腰酸背痛者；需要他人搀扶起身者；孕妇；轮椅，膝盖受伤，体重过重者 | 1张 |
| 12 | 茶几组 | 1、长方茶几尺寸：900*600*500； | 1张 |
|  |  | 2、方边几尺寸：450*450*600 |  |
|  |  | 3、材质：榉木木皮，榉木实木脚，环保油漆。 |  |
| 13 | 轮椅电视柜 | 1585*420*745环保板材，白栓实木，白栓木皮，环保油漆，抽屉为木纹饰面板 | 1座 |
|  |  | 主体：受力部件为实木，表面及平面部件为E1级环保板材，环保油漆符合GB18581-2009中可溶性重金属限量要求 |  |
| 14 | ★园艺疗法桌 | (1)尺寸：长1800*宽600*高1750mm | 1张 |
|  |  | (2)材质：橡木桌面、铁艺框架 |  |
|  |  | (3)桌体有半弧形设计，方便乘坐轮椅者靠近 |  |
|  |  | (4)桌面有两个盆栽放置凹槽，凹槽底部为橡木镂空挡板，以便固定 |  |
|  |  | (5)包含：水壶、记录板、老人人偶、植栽名牌、清洁池及排水系统一套 |  |
| 15 | 装饰画 | 装饰画*4 | 4副 |
| 16 | 装饰花瓶+花 | 装饰假花+花瓶*4 | 4套 |
| 17 | 地毯 | 客厅地毯*1 | 1个 |
| 18 | 相片记忆扩音电话 | 相片记忆扩音电话1台 特点说明：a.3个大相框单键快捷拨号 b.FSK/DTMF来电显示，自动检测 c.5组单键快捷拨号，10组16位双键记忆 d.可存储最大16组8位去电号码 e.可存储最大59组8位来电号码 f.32位预拨号及改错功能 g.显示屏亮度五级可调节 h.真正清晰宏亮免提通话 i.免提接收音量可调节，铃声音量高低可调节 | 1部 |
| 19 | 辅助沟通器 | ★1.尺寸：3.2cm ×2cm×18cm ★2.含：听筒套1个，挂绳一个 3.电源：使用3号电池一个 ★4.在听筒处有接触性开关，只须将「靠耳软垫」接近耳朵，以手轻碰或轻贴耳部，即可达助听沟通效果 | 2个 |
| 20 | LED放大镜护眼落地灯 | 1、采用3倍光学放大镜，方便阅读 2、专利光源，防蓝光伤害，预防白内障及失明 3、减少视力衰退，眼睛不酸疼，不流泪 4、有效减少蓝光伤害协调正常生理机能，促进睡眠 5、开关类型: 触摸开关 6、颜色分类: 白色 7、光源类型: LED 8、灯具是否带光源: 带光源 9、材质: ABS 10、功率: 6W(含)-10W(含) 11、电压: 111V~240V（含） 12、内含落地支架，便于家庭各个场所使用 | 1台 |
| 23 | 躺入式无障碍浴缸 | 针对肢体有重度残疾或者行动不便的人群，为其洗浴提供便利，缸体部分固定不懂，需要洗浴时，用位移器把受训者从病床上移位至浴缸缸体处，当移位系统移至浴缸缸体处，用控制器操控同步升降推柱，使其降至浴缸中 24V锂电池供电，脱离220V网电源直接供电，充分保证使用时候的安全，头部软垫部分可以旋转升高，受训者可以采用仰卧或者坐姿姿势享受洗浴过程，进水系统可提供冷热水，可提供情况调节洗浴时的水温 | 1个 |
| 24 | 坐式沐浴器 | 1 外螺 管道接口：G1/2 2 适用 力范 0.1~0.5Mpa 3 耐 性能：0.9Mpa 4 重量：20KG 5 淋臂耐 性能：0.5Mpa 6 座椅承重：110KG 7 淋臂最大流量：12L/Min 8 手持花洒最大流量：12L/Min | 1套 |
| 25 | 淋浴轮椅 | 1、动力：气动调节升降。无需充电、无需加油、无需保养。 2、尺寸：长1950mm*宽550mm*高500mm。 枕头调节0--300mm ,靠背调节0-90度 3、承重：≦150kg。 4、颜色：框架：乳白色；浴垫：蓝色、橙色、银灰色（颜色可选）。 5、烤漆：环保金属漆。 6、结构材质：国标高级（冷板及）304#不锈钢材质。高级医用防护万向刹车轮。 7、浴槽材质：采用高韧性环保聚氯乙烯制成，垫内夹高密度EVA，材料通过REACH、ROSH、EN71等标准；；柔软舒适，耐酸碱，耐高温/严寒（+80°-10°），不易变型，不易老化； 8、护栏：两侧护栏皆可皆可180°旋转，能直接由轮椅或睡床等轻松转移洗澡者前往沐浴；易于洗澡者移动搬运。 | 1个 |
| 26 | 洗浴凳 360°可旋转 | 1、尺寸：宽51*深51*高68-78cm(据坐面高度：36-46cm) 2、材质：PE(座部、靠背、旋转台)、PP(扶手、旋转面)、合成橡胶（握柄）、EVA（软垫）、铝合金（管） | 1张 |
| 27 | 马桶+卫洗丽 | 马桶+卫洗丽*1套 | 1套 |
| 28 | 无障碍升降台盆 | 1、电动升降调节，采用双电机静音模式。 2、台面采用人工大理石，坚固，耐久，盆内采用双层模式，方便洗漱用品摆放。 3、莲蓬头可抽出，便于长辈洗头（附赠洗头枕） 4、盆地采用静电感应模式，无需触碰人体自动停止升降，不易夹伤坐轮椅及腿脚不便的长辈。 | 1个 |
| 29 | 触摸式卫浴镜 | 尺寸：700cm*900cm LED白光效果 | 1组 |
| 30 | 马桶边扶手（白色） | L=700， 功能：方便腿部无力的人在上厕所后能自行站立，防止前倾摔倒。表面有纹路设计，增加摩擦力，避免手部滑落。 | 2个 |
| 31 | 一字型扶手(附花洒夹) | L=750 功能：淋浴时可抓握，防止意外摔倒。防滑设计让抓握更加安全。 | 1套 |
| 32 | 纸巾盒 | 尺寸：320*120*103.6，多功能纸巾架，ABS+竹板+环保漆材质 | 1个 |
| 33 | 毛巾+浴巾 | 浴室毛巾/浴巾一套 材质：全棉 | 1套 |
| 34 | 生活自立辅助照护组 | 型号：SF-SET1-0 含：1.多用途放大镜1个 a.材质:塑料/不锈钢金属/聚碳酸脂 b.可立于桌面单独当放大镜使用，底部附有锉刀片 2.计时药装盒1个 a.可设定用药时间，及时提醒老人用药 3.碎药器1个，帮助手部握力不佳老人，轻松取出药锭 4.取药器1个，帮助手部握力不佳老人，轻松切开药片 5.放大镜指甲剪1个，a.材质:塑料/不锈钢金属/聚碳酸脂，b.可立于桌面单独当放大镜使用，底部附有锉刀片 6.假牙清洁器2个，a.外部尺寸: 宽10.4x 长12.7x 高10cm，b.电源：3号电池3个 ，c.减菌光波长：265nm ，d.工作频率：超音波 ，e.材质：主体ABS/容器，f.内容器尺寸：宽6x 长8.3x 高3.3cm 7.机械手-短1个 8.机械手-长1个 9.长柄梳子1个，a.材质：PP、TPR ，b. 耐温：-10℃-75℃，c.适用于手臂活动不灵敏的人群，独特长柄设计，防滑手，有韧性 10.长柄洗澡刷1个，a.材质：TPR、TPR7005、PP+15%纤，b.耐温：-10℃-75℃，c.适用于手臂活动不灵敏的人群，可换式海绵刷头和按摩刷头，有效清洁毛孔污垢，激活肌肤 11.弯柄洗澡刷1个，a.材质：PP+15%纤，b.耐温：-10℃-75℃，c.适用于手臂活动不灵敏的人群，可换式海绵刷头和按摩刷头，有效清洁毛孔污垢，激活肌肤 12.鸟型书写器1个，a高级、环保pvc材质，b辅助进行书写，c适用于手指不灵活的人群，顺利进行书写 | 1组 |

备注：招标文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，投标人须进行实质性响应，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，技术分为零分。

★须提供“电动升降护理床”和“园艺疗法桌”“防褥疮床垫”原厂授权书（经销商或代理商须提供原厂颁发的销售或代理授权书）

★投标人须提供“辅助沟通器”的样品。

附件五、投标人基本情况介绍

1：投标人单位介绍

2：投标人资质证书

3：其他（格式自定）

附件六、投标人法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

日    期：2017年   月   日

致： 上海思博职业技术学院

本授权书声明：注册于      的                     的下面签字的                    （法人代表姓名），代表本公司授权下面签字的        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                              （项目名称）投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2017 年    月      日签字生效，特此声明。

法人代表（签字或盖章）:____________________________

代理人（被授权人）（签字或盖章）：_________________

投标人名称（盖公章）：

地址：

日期：2017年   月    日